|  |  |  |  | ПП фірма «Майстерня архітектора Травка В.А. вул. О. Молодчого, 12, м. Чернігів, Україна, 14013 т. (0462) 676-250, факс 676-250 Е-mail: arhitrav@ukr.net Web: http://www.arhitrav.com.ua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896 ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму Альбом № 1 Детальний план території 25-19-ДТП |
|  |  | Чернігів - 2019 |

Замовник:   Чернігівська  районна державна адміністрація Чернігівської області

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму

Альбом  № 1

Детальний план території

25-19-ДТП

| Позначення | Найменування | Сторінка |
| --- | --- | --- |
| 25-19-ЗМ | Зміст |  |
| 25-19-СП | Склад проекту |  |
| 25-19-ПД | Підтвердження ГАПа |  |
| 25-19-ВУ | Відомості про учасників проектування |  |
| 25-19-ЗП | Загальні положення |  |
| 25-19-ДТП.ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  | Основні креслення: |  |
| 25-19-ДТП | Схема розташування території у планувальній структурі району. | арк. 1 |
| 25-19-ДТП | План існуючого використання території. Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:1000 | арк. 2 |
| 25-19-ДТП | Проектний план. План червоних ліній. Схема планувальних обмежень. М 1:1000 | арк. 3 |
| 25-19-ДТП | Схема організації руху транспорту і пішоходів. Креслення поперечного профілю проїздів. М 1:1000 | арк. 4 |
| 25-19-ДТП | Схема інженерних мереж та споруд. М 1:1000 | арк. 5 |
| 25-19-ДТП | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:1000 | арк. 6 |
| 25-19-ДТП ІТЗ ЦЗ | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту |  |

| Позначення | Найменування | Сторінка |
| --- | --- | --- |
|  | Вихідні дані для проектування: |  |
| Серія АР, № 002896, від 12 травня 2016 року | Кваліфікаційний сертифікат архітектора |  |
| № 199 від 15 липня 2019 р. | Розпорядження Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області |  |
| № 25-19 | Завдання на розроблення детального плану території |  |
| 2019р. виконавець – ФОП Городний Ю.М. | Топографічна зйомка ділянки М 1:2000, надана Замовником | надана в електронному вигляді |
|  | ПОГОДЖЕННЯ |  |
| № 25-19 | Рецензія на проект містобудівної документації |  |
| № від 2019 р. | Протокол громадських слухань |  |
| № від 2019 р. | Протокол засідання обласної архітектурно-містобудівної ради |  |
| № від 2019 р. | Затвердження Детального плану розпорядженням Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області |  |

| Номер альбому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25-19-ДТП | Детальний план території |  |
| 2 | 25-19-ДТП ІТЗ ЦЗ | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту |  |

ПРИМІТКИ:

До складу проектної продукції не входять, але додаються до неї "Архівні матеріали":

а). розрахунки, матеріали проектів-аналогів, матеріали інженерних вишукувань, та ін., які можуть бути надані Замовникові за його вимогою у вигляді копій (при умові оплати послуг за копіювання) чи експертному органу, у тимчасове використання на його вимогу (п.7.4 ДБН А.2.2-3-2012).

б). Шифр розділу проектної документації (ДТП) – згідно ДСТУ Б А.2.4-4-2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації".

Проект розроблено у відповідності з чинними нормами, правилами та стандартами України.

Головний

архітектор проекту                                                                    Травка-Бабенко Ю.В.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896

М.П. кв. серт.

| Розділ проекту | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ДТП | Головний архітектор проекту | Травка-Бабенко Ю.В. |  |
| ДТП | Головний архітектор проекту | Травка В.А. |  |
| ДТП | Інженер-проектувальник (планування міст) | Цвіль О.В. |  |
| ДТП | Провідний інженер-проектувальник | Юрченко А.М. |  |
| ДТП | Головний інженер проекту | Семиног С.А. |  |
| ІТЗ ЦЗ | Головний архітектор проекту | Травка-Бабенко Ю.В. |  |
| ІТЗ ЦЗ | Інженер-проектувальник (планування міст) | Цвіль О.В. |  |

1. Загальні положення.

"Детальний план території чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму" розроблено на підставі розпорядження Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області № 199 від 15 липня 2019 р., завдання на розроблення детального плану території. Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і стандартами.

Детальний план виконано в системі координат УCK-2000 (МСК-74), на топографічній підоснові М 1:2000, розробленій ФОП Городний Ю.М.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

- "Порядок розроблення містобудівної документації", затверджений Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р.;

- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації".

Умовні позначення витримані згідно нормативного документа:

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації".

Містобудівні рішення відповідають нормативним документам:

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій";

- ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій території".

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів:

- ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";

- Наказ від 17.03.2011 р. № 145 "Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць".

Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА:

- ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги;

- НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".

При розташуванні будівель і споруд на території ділянки проектування дотримані вимоги таких нормативних документів:

- ДБН В.2.2-9:2018 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення".

- ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій".

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій";

Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно:

- ДБН В 2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди";

- ДБН В 2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди";

- ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";

- ПУЕ-2016 "Правила улаштування електроустановок";

- ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

- ГБН В.2.2-34620942-002:2015 "Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування".

Мета розроблення детального плану:

- уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування території району;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за межами населеного пункту;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок.

- визначення містобудівних умов та обмежень.

- забезпечення комплексності забудови території.

- визначення напрямів та обсягів подальшої діяльності щодо: інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного та пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території складається із графічних та текстових матеріалів.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Згідно Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" детальний план території чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га, розташованої за межами населенного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму не підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що до планової діяльності даної території не передбачена процедура оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2. Географічні, кліматичні та природні умови.

Інженерно-будівельна оцінка території.

2.1. Місцезнаходження території.

Ділянка території орієнтовною площею 6,1199 га, розташована за межами населеного пункту с.Полуботки, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.

Ділянка проектування розміщується на землях приватної власності. Складається з чотирьох земельних ділянок (кадастрові номери: 7425589100:07:000:9331, 7425589100:07:000:9332, 7425589100:07:000:9360, 7425589100:07:000:9363), які знаходяться в приватній власності.

Ділянка проектування межує:

- з Півночі: з землями загального користування  (вул. Полуботка Єреми (Жовтнева) районна автомобільна дорога загального користування місцевого значення С252106/М-01/-Шевченка), землями для індивідуального садівництва та землями для  індивідуального  житлового,  гаражного  і   дачного будівництва;

- з Північного Сходу: з землями для  індивідуального  житлового,  гаражного  і   дачного будівництва;

- зі Сходу та Півдня: з землями загального користування;

- з Заходу: землі Державної власності для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг (гідрологічний заказник місцевого значення «Халявинський»).

2.2. Кліматичні умови.

Клімат області помірно-теплий, м'який, з достатньою вологістю. Тривалість періоду з середньодобовою температурою повітря нижче 0 °С становить 114 діб. Середньорічна температура повітря становить +7,6°С. Середня багаторічна температура найбільш теплого місяця (липня) +19,7°С, найбільш холодного (січня) від -5,8°С. Але в окремі роки температура значно відхиляється від вказаних величин. Абсолютний температурний максимум +35°С, а мінімум -29°С. Безморозний період продовжується 155-170 днів. В окремі роки бувають сильні морози. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом 95-105 днів.

Щодо поліської частини області, слід відмітити, зокрема, що клімат тут більш континентальний, якщо порівнювати з іншими районами України.

Період вегетації (кількість днів з температурою понад 15°) становить 105-110 днів. Переважають західні вітри, що приносять 550-660 мм опадів за рік. Найменше опадів буває зимою (січень – лютий), найбільше їх припадає на червень-серпень.

2.3. Природні умови.

Ділянка проектування на даний час зазнала значного антропогенного впливу, є забудованою, частково має трав’яне покриття. Крім того, на даній ділянці проектування також знаходяться проїзди з грунтовим покриттям та майданчики та проїзди з твердим покриттям (асфальт).

.

Території двох земельних ділянок ( кадастрові номери: 7425589100:07:000:9331, 7425589100:07:000:9363) з західної частини межують з гідрологічним заказником місцевого значення «Халявинський» .

2.4. Рельєф.

Рельєф ділянки проектування є переважно упорядкованим і характеризується незначним перепадом абсолютних відміток.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним ухилом на південь та північ.

Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 122,15 м до 130,28 м.

2.5. Ґрунти, гідрогеологічні умови, сейсмічність.

Характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов буде надана після здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки проектування. Проведення такого обстеження є обов'язковою передумовою для здійснення подальших етапів проектування.

Згідно ДБН В.1.1-12:2014 та карт ЗСР, ділянка проектування розташована в зоні 6-бальної сейсмічної інтенсивності.

3. Сучасна планувальна система території;

існуючі техногенні та антропогенні впливи.

3.1. Сучасна містобудівна ситуація.

Ділянка проектування орієнтовною площею 6,1199 га, розташована за межами населеного пункту с.Полуботки, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, біля південної межі с. Полуботки.

На території проектування розташовані існуючі будинки і споруди різного призначення (житлові, господарсько-побутові).

Інформація про пам'ятки культурної спадщини та археології на території ділянки проектування відсутня.

На даний час ділянка проектування є забудованою, присутнє асфальтобетонне покриття існуючих проїздів та майданчиків. На територію передбачено 1  в’їзд-виїзд.

3.2. Транспортна та інженерна інфраструктура.

Поряд із зазначеною територією проходить районна автомобільна дорога загального користування місцевого значення С252106/М-01/-Шевченка. Дорога має асфальтне покриття.

Водопостачання існуючих будівель, розташованих на ділянці проектування, забезпечується від мережі водопроводу, яка проходить по території.

Існуючі будівлі не підключені до централізованої мережі газопостачання.    Централізоване теплопостачання відсутнє.

Централізоване електропостачання - присутнє. На ділянці проектування та поряд з нею проходить лінія електропостачання напругою 0.4кВ та 10 кВ.

Електропостачання існуючих будівель, розташованих на ділянці проектування, здійснюється за допомогою лінійних відгалужень від існуючої лінії електропостачання.

Ділянка проектування знаходиться у зоні покриття базових станцій національних операторів мобільного зв'язку.

3.3. Санітарно-епідеміологічні впливи.

Ділянка проектування частково знаходяться в межах санітарно-захисних зон (СЗЗ) об’єктів шкідливості. На півночі від ділянки проектування проходить районна автомобільна дорога загального користування місцевого значення С252106/М-01/-Шевченка, санітарно-захисна смуга становить 25 метрів. На сході від ділянки проектування розташовано (але не межує з ділянкою проектування) діюче кладовище, санітарно-захисна зона становить 300 метрів (має вплив на ділянку проектування та житлову забудову с.Полуботки). На перспективу передбачається закриття кладовища, санітарно-захисна зона становитиме 100 метрів, що зменшить вплив на ділянку проектування та житлову забудову с.Полуботки.  На заході від ділянки проектування (межує з ділянкою проектування) розташований гідрологічний заказник місцевого значення «Халявинський», охоронна зона – 100 метрів. Через ділянку проектування проходить ЛЕП 10 кВ, охоронна зона становить – 10 метрів, та ЛЕП 0,4 кВ, охоронна зона становить – 2 метри. Крім цього в південній частині ділянки проектування  розташований ставок, прибережна захисна смуга – 25 метрів.

4. Функціональне зонування території та

архітектурно-планувальна організація території.

4.1. Розподіл території за функціональним використанням.

Ділянка проектування складається з чотирьох земельних ділянок, які мають функціональне призначення:

- ділянка з кадастровим номером 7425589100:07:000:9331 – для ведення особистого селянського господарства;

- ділянка з кадастровим номером 7425589100:07:000:9332 – для індивідуального садівництва;

- ділянка з кадастровим номером 7425589100:07:000:9360 – для ведення особистого селянського господарства;

- ділянка з кадастровим номером 7425589100:07:000:9363 – для ведення особистого селянського господарства.

Детальним планом передбачається зміна цільового призначення ділянки проектування.

Детальним планом передбачається демонтаж окремих існуючих будівель та споруд, що знаходяться на ділянці проектування.

Детальним планом території передбачено створення двох функціональних зон:

- Територія, що підлягає забудові: в свою чергу поділена на  5 зон:

- транспортну зону;

- сервісну зону;

- громадську зону;

- житлову зону;

- господарську зону;

2) Територія, що не підлягає забудові: для розміщення зони відпочинку з альтанками закритого типу, облаштованими доріжками, розташуванням фонтану на центральному вході, облаштованою територією біля ставка. Це дасть можливість провести час сім'ям, організованим групам різного віку та індивідуальним туристам, розважатися і отримувати нові знання про природу в натуральному середовищі. В даній зоні будуть влаштовані різноманітні маршрути обладнані ілюстрованими табличками з інформацією про велосипедні та пішохідні маршрути.

Розміщення основних і допоміжних будівель, споруд і майданчиків у всіх перелічених вище зонах підприємства обумовлюється технологічними взаємозв'язками між ними, вимогами зонування території, санітарними й протипожежними вимогами (в т. ч. стосовно забезпечення протипожежних розривів, забезпечення проїзду пожежних автомобілів при гасінні пожеж, тощо).

При виконанні вимог природоохоронного законодавства та додержання санітарних норм в процесі експлуатації ділянки проектування, вплив на зовнішнє середовище буде мінімальним та допустимим і не зможе вплинути на погіршення санітарно-гігієнічних та екологічних умов даного району.

Планування території визначалось із врахуванням найбільш раціонального використання існуючої території та протипожежних вимог.

Відстані між об'єктами, що проектуються та існуючими будівлями, відповідають вимогам діючих нормативних документів.

4.2. Озеленення і благоустрій території.

Даним детальним планом передбачається здійснення заходів з озеленення та благоустрою території в межах ділянки проектування, яке виконується шляхом улаштування газонів, пішохідних доріжок та проїздів.

Загальна площа зелених насаджень становить 14079 м².

Детальним планом передбачене улаштування  майданчика встановлення контейнерів для відходів (див. арк. 3, поз. І ). Кількість контейнерів, їх об’єм та марку буде визначатись на наступних стадіях проектування

4.3. Проектні пропозиції.

Площа ділянки проектування становить орієнтовно 6,1199 га.

В основу детального плану території покладені такі принципи:

- раціональне розміщення будівель та споруд;

- забезпечення проїздами та інженерними мережами;

- забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

На ділянці проектування, наявні наступні існуючі об'єкти:

- житловий будинок;

- господарські будівлі;

- льох;

- тимчасова споруда для інвентарю;

- навіси;

В межах ділянки проектування передбачається:

1).  Реконструкція житлового будинку (див. арк. 3, поз. 1).

2). Демонтаж господарських будівель (див. арк. 3, поз. 2, 3,4 та 8-13).

3). Демонтаж тимчасової споруди для інвентарю (див. арк. 3, поз. 6).

4). Демонтаж навісу (див. арк. 3, поз. 7,14).

Будівництво нових об'єктів:

- Зведення аквапарку  (див. арк. 3, поз. 15).

- Зведення ангару для спецтехніки (велосипедів, самокатів) (див. арк. 3, поз. 16).

- Зведення господарської будівлі (зберігання інвентарю, що використовуватиметься для обслуговування території)  (див. арк. 3, поз. 17).

- Зведення ремонтного цеху (використовуватиметься для ремонту та обслуговування спецтехніки)  (див. арк. 3, поз. 18).

- Зведення ангару для спецтехніки (зберігання спеціальної техніки, що використовуватиметься для обслуговування території)  (див. арк. 3, поз. 19).

- Зведення будинків для літнього відпочинку (див. арк. 3, поз. 20).

- Зведення очисних споруд дощових стоків (див. арк. 3, поз. 21).

- Зведення зимового саду (див. арк. 3, поз. 22).

- Зведення КТП  (див. арк. 3, поз. 23).

- Зведення очисних споруд виробничих стоків  (див. арк. 3, поз. 24).

Проектом передбачено влаштування огорожі навколо ділянки. Проект огорожі збігається з зовнішньою межею земельної ділянки.

Повний перелік будівель див. експлікацію на арк. 3 "Проектний план.План червоних ліній. Схема планувальних обмежень".

Крім цього, на ділянці проектування передбачено розташування альтанок закритого типу та 6 стоянок для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів та 1 стоянки для тимчасового зберігання автомобілів працівників.

4.4. Транспорт.

Під'їзд до ділянки проектування здійснюється з боку вул.Полуботка Єреми (Жовтнева) з покриттям з асфальтобетону.

В'їзди (виїзди) на територію, що проектується, передбачено з існуючого та проектного проїзду легковим та спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, забудови, доступ пожежних машин, тощо).

На територію передбачається використання існуючого та улаштування нових в’їздів-виїздів. Покриття проїздів, що проектуються - асфальтобетон.

Детальним планом території передбачається влаштування в'їздів шириною не менше 4,5 м для проїзду спецтехніки.

На ділянці проектування передбачено розміщення 6 стоянок для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів загальною кількістю 214 машино-місць, в тому числі місця для інвалідів та передбачено 4 машино-місця для туристичних автобусів, тимчасової стоянки автомобілів працівників на 10 машино-місць, з них - 1 для інвалідів.

Поздовжні ухили проїздів обумовлені вертикальним плануванням і поверхневим водовідводом.

Конструкція дорожнього одягу автомобільних проїздів прийнята відповідно до складу й інтенсивності руху, наявністю дорожньо-будівельних матеріалів, гідрологічними умовами району й вимогами СНиП 2.05.07–91.

4.5. Основні показники по детальному плану території.

| Поз. | Найменування | Одиниця виміру | Площа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа ділянки проектування | м² | 61199 |
| 2 | Площа забудови | м² | 20071 |
| 3 | Площа твердого покриття | м² | 30970,8 |
| 4 | Площа озеленення | м² | 9957,2 |
| 5 | Площа водного об’єкту | м² | 200 |

5. Обмеження щодо охорони пам'яток культурної спадщини.

Суцільне археологічне обстеження зазначеної ділянки в існуючих межах не проводилося. Земельні ділянки розташовані неподалік від пам’ятки археології  місцевого значення «Полуботки-1» ХІІ-ХІІІст., (охоронний №28010-Чр), на південній околиці села Полуботки, взяте на державний облік рішенням виконкому Чернігівської обласної ради народних депутатів від 26.06.1989 №130.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини", орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З метою унеможливлення руйнування чи знищення об’єктів культурної спадщини, а саме:

1. Обов’язкове проведення археологічної розвідки території земельних ділянок та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

2. Визначення меж території археологічних об’єктів з їх координуванням.

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на об'єкт культурної спадщини для забезпечення його належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону України "Про охорону культурної спадщини");

4. Заборона приватизації земельних ділянок під об'єктами археології (ст. 14, 17 Закону України "Про охорону культурної спадщини", лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 № 22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 № 344/22/15-11);

5.Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах об'єкта археології (ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини").

6. Інженерна підготовка території.

6.1 Вертикальне планування.

Вертикальне планування виконано з урахуванням наступних вимог:

- максимально можливе збереження природного рельєфу і ґрунтового покриву;

- відвід поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту;

- виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт;

- забезпечення нормативних ухилів проїздів і тротуарів;

- Вертикальне планування виконано методом проектних відміток.

На кресленні (див. арк. 6 "Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.") наведені елементи вертикального планування: висотні відмітки в метрах, поздовжні ухили в проміле та відстані між характерними точками.

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили проїзної частини прийняті згідно діючих норм.

Величина максимального ухилу проїзної частини складає 5 ‰, мінімального – 3 ‰.

При виконанні інженерної підготовки ділянки проектування родючий шар ґрунту, перед початком будівництва, знімається з наступним використанням його для озеленення (глибину знімання родючого шару та величину насипу на ділянках уточнити на наступних стадія проектування).

Водовідведення поверхневих вод від будівель і споруд відбувається в знижені місця рельєфу, в даному випадку північному та північно-східному напрямку.

Схема інженерної підготовки та вертикального планування не може служити документом для проведення робіт, а є доповненням до архітектурно-планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих рішень.

7. Інженерне забезпечення території.

7.2. Водопостачання.

7.2.1. Проектні пропозиції.

Детальним планом території орендованої земельної ділянки площею 3,6 га, кадастровий номер 7420682000:01:000:0692, яка розташована поза межами населеного пункту с. Веприк Веприцького старостинського округу відповідно до схеми планування частини території району щодо плану можливої забудови сушарки та елеватора на даній земельній ділянці на території Новобасанської сільської ради Бобровицького району Чернігівської області не передбачається проектування системи господарчо-питного водопоcтачання.  Для пиття використовується вода з кулеров, яка завозиться спеціалізованою організацією відповідно до договору, та яка має відповідну ліцензію, з розрахунку 2 л/добу на одного працівника. Проектом передбачається влаштування кільцевої протипожежної мережі водопроводу від існуючої водозабірної свердловини.

Вода повинна відповідати ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Ґіґієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» з хімічних та бактеріологічних показників.

Діаметри трубопроводів визначаються на наступних стадіях проектування після проведення гідравлічних розрахунків.

При розрахунках водопостачання норми водоспоживання згідно з

ДБН В.2.5-64:2012 прийняті 25 л/добу на одного працівника.

Розрахунки водоспоживання населенням наведені в таблиці №1.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті згідно з ДБН В.2.5-74:2013, табл. 5 та ДБН В.2.2-8-98 п.6.5-6.10 і складають 20 л/сек. при 1 пожежі.

Внутрішнє пожежогасіння в передбачається в складах. Витрата на внутрішнє пожежогасіння складає 2 струмені по 5,0 л/с згідно з ДБН В.2.5-64:2012 табл. 4.

Для пожежогасіння окремо розташованих силосних корпусів, передбачити подачу на їх покрівлю одного пожежного струменя з витратою 5 л/с, на сходовій клітці слід установлювати сухотруб діаметром 85 мм із з'єднувальними головками діаметром 66 мм, розташованими внизу сухотруба із зовнішньої сторони будівлі вище рівня планування і зверху на покрівлі, а також з пожежними кранами діаметром 65 мм на всіх поверхах сходової клітки.

Витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння об’єктів, що будуть розміщуватись на території, уточнюються при проектуванні.

Витрата води на поливання зелених насаджень складає 3 л/м²  згідно з

ДБН В.2.5-74:2013 додаток А (див. таблицю водоспоживання).  Проектом приймаємо для поливу 10% від всієї площі озеленення (клумби, квітники).

Розрахункові максимальні витрати води на господарчо-питні потреби та на полив території складають 4,42 м³/добу (див. таблицю водоспоживання №1).

На подальших стадіях проектування при визначенні необхідного підвищеного тиску у мережі, для водопостачання окремих об’єктів будуть прийняті відповідні рішення.

Мережі господарчо-питного водопостачання прийняті з поліетиленових напірних труб ПНТ типу «Т»  за ДСТУ EN 12201-2:2018.

Мережі прокладенні на глибині не менше 1,8 м від планувальної поверхні землі до верха труби.

Розподільчі водопровідні мережі прокладаються з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 до фундаментів будинків та споруд (5,0 м) та до інженерних мереж.

В разі неможливості дотримання нормативних відстаней по горизонталі чи вертикалі прокладка водопровідних мереж передбачається в футлярі. Якщо при перетині водопроводу з каналізацією водопровідна мережа проходить нижче каналізаційної. водопровід прокладається в футлярі, a каналізація – з чавунних труб.

Водопровідні колодязі на мережах водопроводу виконанні за типовим проектним рішенням 901-09-11.84 з відповідною регулюючою, запобіжною та водорозбірною арматурою. Люки на колодязях та камерах встановленні чавунні з запірним пристpоєм за ГОСТ 3634-80: на проїжджій частині — типу «T», в інших місцях — типу «Л».

B межах проїжджої частини люки встановленні на зaлізобетонних плитах.  Збільшення  забудови потребує будівництва новиx водопровідних мереж. Довжина проектної протипожежної водопровідної мережі — близько 0,8 км.

7.2.2. Протипожежні заходи.

Детальним планом передбачається використання  пожежного поста на 1 машину, що проектується на території підприємства.

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова кількість одночасних пожеж на території , що проектується— одна. Розрахунковий час гасіння пожежі — 3 години (ДБН В.2.5-74:2013).

Зовнішнє пожежогасіння об'єкту передбачається здійснювати від запроектованих 7-ми пожежних гідрантів, що встановлюються в колодязях на кільцевій водопровідній мережі з радіусом дії 100-150 м. Тиск для роботи пожежних гідрантів забезпечується насосною станцією пожежогасіння, що проектується. Резервний насос в насосній станції передбачається з дизельним приводом (використовується в разі відсутності електроенергії).

На водопровідній мережі необхідно буде встановити колодязі із збірних залізобетонних елементів з установкою в них запірно-регулюючої арматури та пожежних гідрантів. Пожежні гідранти слід передбачати уздовж проїзної частини підприємства на відстані не більше ніж 2,5 м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель. Встановлення гідрантів на відгалуженні (тобто відхиленні або віднесенні осі гідранта від вертикальної осі траси) не допускається.

На відстані 70 м від ділянки проектування розташована штучна водойма, проектом передбачено влаштування під'їзду пожежних машин до водойми. Враховуючи що на території проектування першою чергою будівництва запроектоване пожежне депо ІІІ типу, при проведені певних робіт для можливості забору води пожежними автомобілями, водойму можливо розглядати в якості пристосування її для цілей пожежогасіння.

З цією метою необхідно розглянути питання по будівництву пірсу або берегового колодязю та проїзду для забору води. Для зручності забору води пожежними машинами від штучних вододжерел і подачі до місця пожежі слід обладнати їх під'їзними коліями й майданчиками 12 × 12 м. У тих випадках, коли влаштувати пірс неможливо, улаштовують берегові колодязі обсягом не менше 5 м куб. Глибина закладення труби, що підводить воду в колодязь, повинна бути нижче рівня промерзання ґрунту не менш, чим на 0,2 м, і нижньої поверхні льоду у водоймі не менш, чим на 0,5 м. Діаметр прийомної труби повинен бути не менше 200 мм, а її кінець розташовують вище дна водойми не менш, чим на 0,5 м і з боку водойми закривають металевою сіткою.

З метою забезпечення швидкого забору води в зимовий час передбачати близько пірсу незамерзаючі ополонки для чого в лід необхідно уморожувати дерев'яні бочки, які заповнюють утеплювачем. При необхідності використання знімається верхня кришка, забирається утеплювач, вибивається нижнє днище бочки й установлюється пожежна машина для забору води.

Біля пожежних гідрантів та пожежної водойми встановлюються вказівні знаки водозабору згідно НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

Якість води в системі протипожежного водопостачання повинна відповідати вимогам протипожежногї техніки і прийнятому обладнанню для пожежогасіння.

Витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння об'єкту уточнюються при проектуванні.

табл. № 1 - Розрахунок водопостачання та водовідведення

| № п/п | Споживачі | Вимірювач | Кількість | Норма водоспо-живанн, м³/добу | Водоспоживання, м³/добу | Водовідведення, м³/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | що проектується |  | що проектується | всього | що проектується | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Територія забудови |
| 1 | Виробничі та адмінбудівлі | працівник | 8 | 0,025 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Полив зелених насаджень | м² | 1408 | 0,003 | 4,22 | 4,22 | - | - |
|  | Всього: |  |  |  | 4,42 | 4,42 | 0, 2 | 0,2 |

7.3. Каналізація.

7.3.1. Проектні пропозиції.

Мережа самопливної каналізації на території підприємства не передбачається.

Проектом передбачається встановлення біотуалету на території підприємства.

Очищення біотуалету виконується по мірі заповнення.

Дощова каналізація не проектується. Відвід дощових та талих вод передбачений вертикальним плануванням.

Остаточне рішення щодо каналізування об'єкту прийняти на наступних стадіях проектування з урахуванням вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізування. Зовнішні мережі та споруди».

7.4. Теплопостачання.

Даним детальним планом  не передбачається підключення будівель підприємства  до централізованих мереж теплопостачання і системи автономного теплопостачання.

Джерело теплопостачання  – електричне.

Опалення та гаряче  водопостачання адмінбудівлі і операторської передбача- ється  від електричних приладів опалення та електроводонагрівачив.

На наступних стадіях проектування буде уточнюватися навантаження на будинки та марка обладнання.

7.5. Газопостачання.

Даним детальним планом передбачається підземна прокладка газопроводу від місця врізки в існуючий газопровід до зерносушарки.

Тиск газу в існуючій мережі газопроводу буде уточнюватися при подальшому проектуванні. При необхідності буде встановлюватися ШРП з вузлом обліку газу і розміщуватися на території підприємства на окремо розташованої опорі.

Місце підключення, місце встановлення лічильнику газу, встановлення ШРП визначити на наступних стадіях проектування після отримання технічних умов.

Витрата газоспоживання буде визначатися при подальшому проектуванні, після уточнення марки і технічної характеристики зерносушарки.

Газопровідні мережі прокладаються з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». до фундаментів будинків, споруд  та до інженерних мереж (за додатками И.1, И.2). Довжина газопровідних  мереж  -  близько 300 м.

7.6. Електропостачання.

7.6.1. Існуючий стан.

Електропостачання споживачів підприємства, яке розташоване на земельній ділянці для якої розробляється ДПТ (далі - територія) здійснюється від двох існуючих однотрансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, які розташовані біля даної території (КТП-113, КТП-413). Потужність трансформаторів даних ТП складає:

- КТП-113 - 1х100 кВА;

- КТП-413 - 1х160 кВА.

Дані КТП наразі мають певний резерв потужності.

Дані КТП отримують живлення по ІІІ категорії надійності електропостачання за допомогою існуючих ПЛ-10 кВ, виконаних неізольованими проводами по залізобетонних опорах.

Від РП-0,4 кВ вищезгаданих КТП отримують живлення всі будівлі та споруди підприємства, які розташовані на даній території. В даних будівлях влаштовані ВРП             0,4 кВ.

Електропостачання будівель і споруд, розташованих на території підприємства, здійснюється за допомогою повітряних ліній (ПЛ) 0,4 кВ, виконаних неізольованими проводами по залізобетонних опорах.

Електроосвітлення проїздів підприємства виконується світильниками, розташованими на опорах ПЛ-0,4 кВ та частково на фасадах будівель та споруд. Живлення даних світильників виконується від РП-0,4 кВ вищезгаданих КТП та частково від внутрішніх мереж будівель.

Згідно "Договору про постачання електроенергії" № 44 від 21.04.2008 р., укладеного між ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" та Селянське (Фермерське) господарство "Вікторія", значення сумарної дозволеної потужності підприємства, розташованого на даній території, становить Pд=125,0 кВт. При числі годин використання максимуму 5000 годин, орієнтовне значення річного споживання електроенергії підприємством становить: W=625,0 тис. кВт*год/рік.

Облік енергії, спожитої електроприймачами даного підприємства, здійснюється електролічильниками активної та реактивної електроенергії трансформаторного включення, встановленими в РП-0,4 кВ вищезгаданих КТП 10/0,4 кВ.

7.6.2. Проектні пропозиції.

Даним детальним планом передбачається встановлення 6-ти силосів для зберігання зерна, зерносушарки, операторської, адміністративно-побутового корпусу та пожежного посту на 1 машину.

При виконанні даного детального плану передбачається збільшення приєднаної потужності.

Пождепо відноситься до І категорій надійності згідно ПУЕ. Решта електроприймачів, які будуть розташовані на даній території, відносяться до ІІІ категорій надійності згідно ПУЕ та ДБН В.2.2-8-98.

Внаслідок цього даним детальним планом передбачається реконструкція системи електропостачання підприємства, а саме:

- реконструкція існуючої КТП-413 10/0,4 кВ;

- прокладання нових КЛ-0,4 кВ та ПЛ-0,4 кВ до будівель та споруд.

Електропостачання передбачається здійснювати від трифазної мережі з глухозаземленою нейтраллю номінальною напругою ~380/220 В.

Детальним планом передбачається реконструкція існуючої КТП-413 10/0,4 кВ, а саме заміна трансформатора потужністю 160 кВА на новий, потужністю 1000 кВА, та заміна необхідного обладнання РП-0,4 кВ та РП-10 кВ.

Необхідність реконструкції повітряної лінії (ПЛ) 10 кВ до КТП-413 буде визначена на наступних стадіях проектування.

Для електроприймачів І категорії в якості резервного джерела живлення передбачається встановлення дизельної електростанції ДЕС 0,4 кВ в будівлі пождепо.

В операторській зерносушильного комплексу, адміністративно-побутовому корпусі, та в пождепо передбачається встановити окремі ввідно-розподільчі пристрої 0,4 кВ ВРП.

Живлення решти будівель та технологічного обладнання зерносушильного комплексу передбачається від даних ВРП.

Зовнішнє електроосвітлення території підприємства передбачається здійснювати світлодіодними світильниками, встановленими на залізобетонних опорах. Живлення даних світильників передбачається від РП-0,4 кВ КТП-113.

Лінії живлення від КТП до вищезгаданих будівель передбачається виконати кабельними (КЛ) 0,4 кВ та частково повітряними (ПЛ) 0,4 кВ. Дані кабелі марок АВБбШвнг-1 кВ, АВВГнг-1 кВ та ВВГнг-1 кВ передбачається прокласти в землі в траншеї без труб (кабель АВБбШвнг) та в ПНТ/ПВТ-трубах (решта кабелів). Запроектовані ПЛ-0,4 кВ до передбачається виконати СІП по залізобетонним опорам.

Розрахунок потужності запроектованого зерносушильного комплексу, що буде розташований на території підприємства, проведено методом коефіцієнту попиту згідно ДБН B.2.2-8-98. Величини навантажень складають: Ррозр=670,0 кВт, що при числі годин використання максимуму 5000 годин відповідає річному споживанню електроенергії W=3 350, 0 тис. кВт*год/рік.

Детальним планом передбачається компенсація реактивної потужності. Конденсаторні установки 0,4 кВ передбачається встановити в операторській зерносушильного комплексу.

Облік енергії, спожитої електроприймачами даного підприємства, здійснюється електролічильниками активної та реактивної електроенергії трансформаторного включення, встановленими в РП-0,4 кВ вищезгаданих КТП 10/0,4 кВ.

Орієнтовна траса запроектованих кабельних та повітряних ліній 0,4 кВ на території підприємства нанесена на кресленні.

Точка в існуючих електричних мережах, від якої передбачається здійснити приєднання запроектованої КТП 10/0,4 кВ, а також траса прокладання повітряної лінії       10 кВ від даної точки до КТП 10/0,4 кВ буде уточнена на наступних стадіях проектування у відповідності до технічних умов, виданих ПАТ "Чернігівобленерго" замовнику.

7.7. Телефонізація.

Оскільки територія є географічно відокремленою та значно віддаленою від найближчих існуючих мереж телефонного зв'язку, улаштування стаціонарних систем телефонного зв'язку на території підприємства є економічно недоцільним і необґрунтованим.

Телефонний зв'язок передбачено здійснювати за допомогою мобільних телефонів (територія, для якої розробляється ДТП, знаходиться в зоні покриття мобільних операторів).

8. Охорона навколишнього природного середовища.

8.1. Екологічні заходи.

Згідно Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" детальний план території щодо плану можливої забудови сушарки та елеватора не підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що до планової діяльності сільськогосподарського підприємства не передбачена процедура оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод комплексу проектом пропонується ряд заходів.

Проектом передбачається інженерна підготовка території, яка запобігає підтопленню рельєфу та забезпечує відведення поверхневих вод на прилеглу територію.

У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, квітників, тощо.

Згідно "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", які затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173 по відношенню до житлової забудови встановлюється санітарно-захисна зона розміром 100 м від крупорушки та елеватора, санітарно-захисна зона розміром 50 м від складів зберігання сільськогосподарської продукції: зерна.

Передбачається озеленення території вільної від забудови та мощення.

8.2. Протипожежні заходи.

Земельна ділянка для якої розробляється детальний план розташована поза межами обслуговування Державними пожежно-рятувальними частинами, відстань до Державної пожежно-рятувальної частини № 15 м. Бобровиця складає 21 км. Відповідно до плану залучення сил та засобів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій у Бобровицькому районі на виклик №1 прибуває АЦ40(131)137А місцевої пожежної команди с. Новий Биков, відстань до земельної ділянки 8 км, по виклику № 2 додатково прибуває АЦ 30(53) пожежно сторожевої охорони с. Олександрівка, відстань до земельної ділянки 11 км, по виклику № 3 додатково прибуває на АЦ 40(130)63 Б Державної пожежно-рятувальної частини №15 м. Бобровиця відстань до об’єкту проектування 21 км.

Відповідно до ДБН В.2.2-12:2018 пункту 15.1.3 для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають менше ніж 50 % площі забудови, а також підприємств з виробництвами категорій Г та Д  відстань від забудови підприємств до найближчого пожежного депо по дорогах загального користування повинна становити не більше 4-х кілометрів. Такий стан організації пожежогасіння не забезпечує належний рівень реагування на пожежі, надзвичайні ситуації і події для ділянки проектування.

Таким чином детальним планом передбачається розміщення пожежного депо ІІІ типу на 1 машину, що проектується на території підприємства.

Відстані від зовнішніх стін приміщення до існуючих будівель та споруд, інженерних мереж, зелених насаджень відповідають чинним нормативним документам у сфері містобудування.

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова кількість одночасних пожеж на території, що проектується - одна. Розрахунковий час гасіння пожежі - 3 години (ДБН В.2.5-74:2013). Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті згідно зі ДБН В.2.5-74:2013, табл. 5 та п.6.5 ДБН В.2.2-8-98  складають 20 л/сек при 1 пожежі. Передбачається внутрішнє пожежогасіння.

Зовнішнє пожежогасіння об'єкту передбачається здійснювати від запроектованих 7-ми пожежних гідрантів, що встановлюються в колодязях на кільцевій водопровідній мережі з радіусом дії 100-150 м. Тиск для роботи пожежних гідрантів забезпечується насосною станцією пожежогасіння, що проектується. Резервний насос в насосній станції передбачається з дизельним приводом (використовується в разі відсутності електроенергії).

На відстані 70 м від ділянки проектування розташована штучна водойма, проектом передбачено влаштування під'їзду пожежних машин до водойми. Враховуючи що на території проектування першою чергою будівництва запроектоване пожежне депо ІІІ типу, при проведені певних робіт для можливості забору води пожежними автомобілями, водойму можливо розглядати в якості пристосування її для цілей пожежогасіння.

Біля пожежної водойми та пожежних гідрантів будуть розміщуватися вказівні знаки водозабору згідно НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

На території повинно бути встановлено два пожежних щит-комплектів (вогнегасники - ВВК-5 - 1 одиниця, ВП-9(з) - 2 одиниці, протипожежне покривало розміром 2 × 2 м - 1 одиниця, багор або гак -1 одиниця, лом - 1 одиниця, лопати - 2 одиниці, сокири - 2 одиниці, 2 пожежних відра) – 1 одиниця, ящик із сухим піском об'ємом 0,5 м³ (2 одиниці).

Відповідно до вимог ПКМУ від 26.10.2016 р. № 763 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі», підприємству необхідно укласти Угоду з аварійно-рятувальними службами на постійне обслуговування з державними аварійно-рятувальними службами або іншими аварійно-рятувальними службами які пройшли атестацію в установленому порядку (за винятком суб’єктів господарювання, що утворили на професійній основі об’єктові аварійно-рятувальні служби, які пройшли атестацію в установленому порядку).

8.3. Санітарне очищення території.

В межах та поряд вищевказаної земельної ділянки відсутні об’єкти природно-заповідного фонду Чернігівської області.

В межах населеного пункту с.Веприк Новобасанської сільської ради Бобровицького району Чернігівської області  наявне діюче місце видалення відходів (далі - МВВ), яке занесене до обласного реєстру місць видалення відходів «Сміттєзвалище ТПВ с. Веприк Бобровицького району Чернігівської області», яке внесене до обласного реєстру МВВ за № 281 від 07.11.2006р. Площа об'єкта - 0,5 га, обсяг видалених відходів на момент реєстрації паспорту МВВ - 20 т. Звалище віднесено до категорії «В» екологічної безпеки (об’єкти постійного контролю, обов’язковість заходів щодо захисту, моніторингу і локалізації забруднень).

На згаданій території відсутні безгосподарські свердловини та безхазяйні непридатні хімічні засоби захисту рослин.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу. На території запроектовані майданчики під контейнери для сміття (див. арк. 3, поз. d). Вивезення та утилізація твердих побутових відходів підприємства, що проектується, буде проводитися за договором з комунальними службами.

Система санітарного очищення території та кількість контейнерів для сміття розробляється на наступних стадіях проектування.

9. Техніко-економічні показники детального плану території

| Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія |  |  |  |
| Площа ділянки проектування у т.ч. | га / % | 3,6 / 100 | 3,6 / 100 |
| - площа забудови | га / % | - | 0,8020 / 22,8 |
| - зелені насадження | га / % | - | 1,4079 / 39,1 |
| Вулиці, проїзди, площадки у т.ч. |  |  |  |
| - в межах ділянки проектування | га / % | - | 1,3901 / 38,1 |
| - за межами ділянки проектування | га | - | - |
| Вулично-дорожна мережа |  |  |  |
|  | км |  |  |
| Гараж для постійного (тимчасового) зберігання вантажних автомобілів | маш. місць | - | - |
| Гараж для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | маш. місць | - | - |
| Інженерна підготовка |  |  |  |
| Площа території, що потребує інженерної підготовки | га / % |  | див. прим. 1 |
| Протяжність закритих водостоків "самопливних дощових мереж" | км | - | - |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Водопостачання всього | м³ / добу | - | 4,42 |
| Каналізація |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м³ / добу | - | 0,2 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | тис. кВт*год/рік | - | 3350,0 |
| Теплопостачання (газопостачання) |  |  |  |
| Споживання сумарне | м³ / год | - | див. прим. 1 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | - | див. прим. 1 |
| - у тому числі озеленені | га | - | див. прим. 1 |

Примітка 1. Зазначені показники буде визначено на наступних стадіях проектування.

10. Нормативні документи, які використовуються

- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій";

- ДБН В.2.5-23:2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

- "Правила охорони електричних мереж". Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209;

- ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";

- ДБН В.1.1-24:2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування";

- ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";

- ДБН А.2.1-1:2008 "Інженерні вишукування для будівництва";

- ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України";

- ДБН В.2.3-5:2001 "Вулиці та дороги населених пунктів";

- ДержСаНПіН № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";

- Наказ №145 від 17.03.2011р. "Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць";

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

- Наказ Мінрегіонбуд України № 290 від 16.11.2011р. "Порядок розроблення містобудівної документації";

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації";

- ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

- ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

- ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ "Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів";

- ДСТУ Б В.2.4-4:2009 СПДБ "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

- ДБН В.2.5-20:2001 "Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди";

- ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 "Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств";

- ПУЕ-2017 "Правила улаштування електроустановок";

- ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення";

- ГБН В.2.2-34620942-002:2015 "Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування";

- ДБН В.2.2-9:2018 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення";

- ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій".

ВИХІДНІ ДАНІ

Детальний план території чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму

ПОГОДЖЕННЯ

Детальний план території чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га, розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму

# Text boxes

Інв. №00120229_

14