ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

2. Географічні, кліматичні та природні умови.

Інженерно-будівельна оцінка території.

2.1. Місцезнаходження території.

Земельні ділянки, на які розробляється детальний план території, розташовані на території Дніпровської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області, за межами населеного пункту с. Дніпровське, на захід від села.

Земельні ділянки межують:

- з півночі – землі для індивідуального садівництва;

- зі сходу – землі населеного пункту Дніпровське для ведення підсобного сільського господарства;

- з півдня – землі для ведення особистого селянського господарства;

- з заходу – прибережно-захисна смуга річки Старий Дніпро.

2.2. Кліматичні умови.

Клімат області помірно-континентальний, з досить теплим літом та порівняно м’якою зимою та доброю зволоженістю. Середні температури січня змінюються з заходу на схід від -4,5, -5 °С до -7, -8 °С. Середні температури липня змінюються відповідно від +17 до +19,5 °С. Але в окремі роки температура значно відхиляється від вказаних величин. Абсолютний температурний максимум +39°С, а мінімум -33°С. Безморозний період триває 160—180 днів. В окремі роки бувають сильні морози. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом 95-105 днів.

Щодо поліської частини області, слід відмітити, зокрема, що клімат тут більш континентальний, якщо порівнювати з іншими районами Полісся України.

Період вегетації (кількість днів з температурою понад 15°) становить 105-110 днів. Переважають західні вітри, що приносять 550-600 мм опадів за рік. Найменше опадів буває зимою (січень-лютий), найбільше їх припадає на червень-серпень.

2.3. Природні умови.

Загальна площа трьох земельних ділянок – 0,34 га.

На даний час територія земельних ділянок – вільна від забудови.

Ділянки проектування на даний час не використовуються.

Інженерні мережі на ділянках відсутні.

2.4. Рельєф.

Рельєф ділянок проектування неупорядкований і характеризується незначним перепадом абсолютних відміток.

На захід від земельних ділянок протікає річка Старий Дніпро.

Абсолютні відмітки поверхні змінюються в межах 103,4-105,5 м.

У геоморфологічному відношенні територія ділянок розташована в зоні мішаних лісів (поліський край), в області Чернігівського Полісся, в Дніпровсько-нижньодеснянському районі, яка є однією з структурних одиниць Придніпровської терасної рівнини в межах Дніпровсько-Донецької западини придніпровської терасної рівнини.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним ухилом на північний схід та захід.

2.5. Ґрунти, гідрогеологічні умови, сейсмічність.

Ґрунти (відповідно Публічної кадастрової карти) – Дернові оглеєні піщані і глинисто-піщані ґрунти.

При будівництві капітальних будівель і споруд, необхідне проведення додаткових інженерно-геологічних вишукувань для уточнення ґрунтового покриву і рівня ґрунтових вод, характерних для відведених земельних ділянок

Характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов буде надана після здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки проектування. Проведення такого обстеження є обов’язковою передумовою для здійснення подальших етапів проектування.

Згідно ДБН В.1.1-12-2006 та карт ЗСР, ділянка проектування розташована в зоні 5- бальної сейсмічної інтенсивності.

3. Сучасна планувальна система території.

існуючі техногенні та антропогенні впливи.

3.1. Сучасна містобудівна ситуація.

Ділянка будівництва розташована в адміністративних межах Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, за межами населеного пункту села Дніпровське, із західної сторони.

Відомості про пам’ятки культурної спадщини та археології на території ділянки відсутні.

На даний час ділянки проектування не забудовані. На територію ділянок передбачено в’їзди-виїзди з існуючої ґрунтової дороги.

3.2. Транспортна та інженерна інфраструктура.

Поряд з ділянкою проектування, із східної сторони, розташована ґрунтова дорога.

Інженерне забезпечення ділянки:

Споруди водопостачання – відсутні.

Централізоване газопостачання – відсутнє.

Теплопостачання – відсутнє.

Мережі централізованої каналізації поряд із ділянкою проектування відсутні.

Електропостачання – в наявності.

Ділянка проектування знаходиться у зоні покриття базових станцій національних операторів мобільного зв’язку та операторів республіки Білорусь.

Ділянка проектування знаходиться в зоні впевненого прийому передавальної станції концерну РРТ, що розташована в місті Чернігів.

3.3. Санітарно-епідеміологічні впливи.

Ділянки проектування, частково, потрапляють в межу санітарно-захисної зони річки Старий Дніпро.

Відповідно схеми розташування трьох земельних ділянок загальною площею 0,34 га для будівництва садових будинків наданих громадянам Тиркалову С.А., Горщаку М.В., Логвіну С.А. встановлено, що із західної сторони присутні обмеження щодо використання земель.

Прибережно-захисна смуга річки Старий Дніпро складає 25,00 м., і знаходиться на незначній відстані від земельних ділянок і частково проходить по земельних ділянках.

Відповідно водного кодексу України, Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах:

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територію режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах удовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення) i а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

При розробленні детального плану території були дотримані відстані С33 у відповідності з вимогами ДСанПіНу №173 від 19.06.1996 р., ДБН Б.2.2-12:2018, ДБН Б. 1.1-15-2012.

4. Функціональне зонування території та архітектурно-планувальна організація території.

4.1. Розподіл території за функціональним використанням.

Земельні ділянки проектування межують:

- з півночі – землі для індивідуального садівництва;

- зі сходу – землі населеного пункту Дніпровське для ведення підсобного сільського господарства;

- з півдня – землі для ведення особистого селянського господарства;

- з заходу – прибережно-захисна смуга річки Старий Дніпро.

Земельні ділянки загальною площею 0,34 га є приватною власністю, наданою для будівництва садових будинків.

Детальним планом передбачається розташування на кожній земельній ділянці індивідуального садового будинку, господарської споруди, (бані, альтанки за бажанням), влаштування саду та зони відпочинку.

Садові будинки передбачається розташувати в західній частині ділянок, з орієнтацією на річку Старий Дніпро. Також, в цій зоні можливе розміщення бані та альтанки.

З відступом від існуючого ґрунтового проїзду 5,00 м., у східній частині, розміщуються господарські будівлі і влаштовуються проїзди на ділянки.

Проектом прийнято: розмір содового будинку – орієнтовно 13,00 х 8,00 м, ступінь вогнестійкості – ІІІ, розмір господарської споруди – орієнтовно 6,00 х 3,00 м, ступінь вогнестійкості – ІІІ.

Протипожежні відстані від стін садового будинку з вікнами кімнат а також від головних входів в будинок до інших садових будинків та господарських будівель становить не менше 8,00 м за умови, що будівлі не менше ІІІ ступеня вогнестійкості.

Протипожежні відстані між будинками різних ступенів вогнестійкості слід приймати згідно ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (Таблиця 15.2).

Для догляду за будівлею і здійснення її поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни треба приймати не менше 1,00 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

Відстані між об’єктами, що проектуються та існуючими будівлями, відповідають вимогам діючих нормативних документів.

4.2. Озеленення і благоустрій території.

Основним видом насаджень та декоративного озеленення буде палісадник біля фасаду будинку, а також фруктові насадження навколо нього.

Газони засіваються спеціальною газонною сумішшю:

- вівсяниця червона – 70%

- м’ятлик луговий – 20%

- мітлиця звичайна – 5%

- райграс пасовищний – 5%.

Відстань від елементів вулиці і дороги, будинків, споруд а також елементів благоустрою та інженерних мереж до дерев і чагарників слід приймати відповідно до таблиці 11.1 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

4.3. Проектні пропозиції.

В основу детального плану території покладені такі принципи:

- розміщення будівель та споруд згідно нормативних документів;

- максимальне збереження існуючих проїздів та інженерних мереж;

- забезпечення захисту населення від вражаючих факторів техногенного, природного, воєнного характеру інженерно-технічними заходами цивільного захисту;

- забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

Відстані від зовнішніх стін запроектованих будівель і споруд до інших будівель та споруд, інженерних мереж, зелених насаджень відповідають чинним нормативним документам у сфері містобудування.

Територія ділянок огороджується по периметру.

4.4. Транспорт.

В’їзд (виїзд) для автомобільного транспорту та спеціальної техніки на територію садових ділянок, що проектуються, передбачається з існуючого проїзду з ґрунтовим покриттям.

Ширина існуючого проїзду з ґрунтовим покриттям становить 6,00 м.

Ширина в’їзду (виїзду) на ділянки проектування передбачається 3,50 м.

4.5. Основні показники по детальному плану території.

| Позиція | Найменування | Одиниця виміру | Площа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площа трьох ділянок проектування | га | 0,3400 |
| 2. | Площа забудови | м2 | 470,00 |
| 3. | Площа покриття проїздів | м2 | 428,00 |
| 4. | Площа покриття з плиток «ФЕМ» | м2 | 150,00 |
| 5. | Площа озеленення | м2 | 2352,00 |

5. Обмеження щодо охорони пам’яток культурної спадщини.

Відомості про наявність об’єктів археології у межах зазначеної території земельних ділянок на території Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області відсутні.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З метою унеможливлення руйнування чи знищення об’єктів археологічної спадщини, повинно бути забезпечене здійснення таких заходів:

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво;

2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням;

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);

4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 № 22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 № 344/22/15-11);

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

6. Інженерна підготовка території.

Заходи з інженерної підготовки території розроблені з урахуванням інженерно-будівельної оцінки території, захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних умов при розміщенні запроектованої забудови.

На наступних стадіях проектування, при будівництві будівель або споруд, необхідно проведення додаткових інженерно-геологічних вишукувань особливо на територіях з високим стоянням ґрунтових вод.

При виконанні інженерної підготовки на запроектованій території родючий шар ґрунту, перед початком будівництва, знімається в місцях де він є, з наступним використанням його для озеленення.

6.1 Вертикальне планування.

Території під нову садову забудову виконано за матеріалами оновленої картографічної основи УСК - 2000, яка виконана у 2019 році.

Вертикальне планування виконано з урахуванням наступних вимог:

- максимально можливе збереження природного рельєфу і ґрунтового покриву;

- відвід поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту;

- виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт;

- забезпечення нормативних ухилів проїздів і доріжок.

Вертикальне планування виконано методом проектних відміток.

На кресленні (див. арк. 6 «Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.») наведені елементи вертикального планування: висотні відмітки в метрах, поздовжні ухили в проміле та відстані між характерними точками.

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили проїзної частини прийняті згідно діючих норм.

Величина максимального ухилу проїзної частини складає 8 ‰, мінімального – 4 ‰.

При виконанні інженерної підготовки ділянки проектування родючий шар ґрунту, перед початком будівництва, знімається з наступним використанням його для озеленення (глибину знімання родючого шару та величину насипу на ділянках уточнити на наступних стадія проектування).

Водовідведення поверхневих вод від будівель і споруд відбувається в знижені місця рельєфу, в даному випадку в південно-західному напрямку.

Схема інженерної підготовки і вертикального планування не може слугувати документом для проведення робіт, а є доповненням до архітектурно-планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих рішень.

7. Охорона природного середовища

та інженерне забезпечення території.

7.1. Протипожежні заходи.

Забезпечення пожежної безпеки у селі Дніпровське здійснює Державна пожежно-рятувальний пост № 3 смт М.Коцюбинське, яка є одним з підрозділів Державного пожежно-рятувального загону № 1 Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Відстань пожежного підрозділу до земельної ділянки під будівництво садових будинків складає 32 км.

Відповідно до плану залучення сил та засобів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій у село Дніпровське Чернігівського району на виклик №1 прибуває АЦ 40(130)63Б МПК села Пакуль відстань до ділянок проектування складає 12 км, по виклику №2 додатково прибуває АЦ 40(131) 137А Державної пожежно-рятувального посту №3 смт М.Коцюбинське та  Державна пожежно-рятувальної частина № 63 міста  Славутич на АЦ 40(130) 63Б, по виклику №3 додатково залучається  Державна пожежно-рятувальна частина № 2 міста Чернігів на АЦ 40(131)137 А.

Детальним планом території передбачено влаштування під'їзду до будинку з воротами шириною – 3,50 м для проїзду пожежного автомобіля.

Протипожежні відстані між будинками та окремо розташованими господарськими будівлями відповідно до ступеня їх вогнестійкості, прийнято у відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (Таблиця 15.2).

7.2. Санітарні заходи.

Детальним планом території передбачено:

- граничні розміри площі забудови і поверховості садового будинку та господарських будівель на ділянці повинні встановлюватися статутом садівницького товариства чи кооперативу за погодженням з місцевими органами містобудування та архітектури. Ці розміри встановлюються за умови забезпечення необхідної площі для ведення господарської діяльності на ділянці та дотримання санітарних вимог щодо територій суміжних ділянок.

Система санітарного очищення території садової забудови – подвірна, яка передбачає вивезення на сміттєзвалище с. Дніпровське.

На земельній ділянці, що запланована для будівництва, відсутні зарезервовані території для заповідання та об'єкти природно-заповідного фонду.

На території Дніпровської сільської ради Чернігівського району наявне місце видалення відходів (далі МВВ) «Звалище побутових відходів с. Дніпровське», яке внесене до обласного реестру МВВ за №150 від 02.08.2006р. Площа об'єкта 0,3 га, обсяг видалених відходів на момент складання паспорта МВВ – 95 т. Сміттєзвалище віднесено до категорії «В» екологічної безпеки (об’єкти постійного контролю, обов'язковість заходів щодо захисту, моніторингу і локалізації забруднень).

На згаданій території відсутні: безгосподарські артезіанські свердловини,безхазяйні непридатні хімічні засоби захисту рослин, мінеральні добрива.

8. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

8.2. Водопостачання.

8.2.1. Проектні пропозиції.

Детальним планом території трьох земельних ділянок орієнтовною площею 0,3400 га, розташованих за межами населеного пункту, в адміністративних межах Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для будівництва садових будинків передбачається влаштування системи господарчо-питного водопоcтачання. Подача води на господарчо-питні потреби будівель проектом передбачено від шахтних водопровідних колодязів.

Встановлення насосних станцій для водопостачання передбачається безпосередньо в садових будинках.

Санітарно-захисна зона для шахтних колодязів прийнята 15 м згідно ДБН.

Санітарно-захисна зона може бути змінена на наступних стадіях проектування після отримання геологічних та санітарних дозволів.

Вода повинна відповідати ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Ґіґієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» з хімічних та бактеріологічних показників.

Діаметри трубопроводів водопостачання, які проектуються, визначаються на наступних етапах проектування.

При розрахунках перспективного водопостачання норми водоспоживання згідно з ДБН В.2.5-64:2012 прийняті 210 л/добу на одного мешканця будинку. Розрахунки водоспоживання населенням наведені в таблиці.

Внутрішнє пожежогасіння у будинках не передбачається.

Витрата води на поливання зелених насаджень складає 3 л/м³ згідно з ДБН В.2.5-74:2013 додаток А. Площа зелених насаджень прийнята умовно.

Розрахункові витрати води на господарчо-питні потреби та на полив зелених насаджень складають 9,675 м³/добу (див. таблицю 1).

Схема водопроводу прийнята тупикова. Необхідний тиск для забезпечення нормальної роботи водопостачання садових будинків забезпечується насосними станціями.

Мережі господарчо-питного водопостачання прийняті з поліетиленових напірних труб ПНТ типу «Т» ГОСТ 18599-2001.

Мережі передбачаються з прокладкою на глибині не менше 1,8 м від планувальної поверхні землі до верха труби.

Розподільчі водопровідні мережі прокладаються з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 до фундаментів будинків та споруд (5,0 м) та до інженерних мереж.

Довжина водопровідної мережі – 50,0 м.

8.2.2 Протипожежні заходи

Для пожежогасіння (при одній розрахунковій пожежі тривалістю Т=3 год. Приймаємо V пож = 10 л/сек) згідно таблиці 4 ДБН В.2.5-74:2013.

Таким чином, для гасіння пожежі всього необхідно витратити обсяг води VпожΣ, що дорівнює:

VпожΣ = Vпож*Т*3600 = 10*3*3600 = 108000 (л) = 108 (м³).

Внутрішнє пожежогасіння в будівлях не передбачається. Ділянки проектування примикають до водойми ріка Старий Дніпро яка передбачається для використання її на потреби для пожежогасіння. З цією метою необхідно розглянути питання щодо будівництва пірсу або берегового колодязю та проїзду для забору води. Для зручності забору води пожежними машинами від природних вододжерел і подачі до місця пожежі слід обладнати їх під'їзними коліями й майданчиками 12 × 12 м. У тих випадках, коли влаштувати пірс неможливо, улаштовують берегові колодязі обсягом не менше 5 м куб.

Додатково на зовнішнє пожежогасіння  можливо передбачити два  підземні резервуари ємністю по 100 м3 кожний з насосом для підвищення тиску, які необхідно з’єднати з свердловиною для заповнення водою.

8.3. Каналізація.

8.3.1. Проектнi пропозиції.

На території земельної ділянки передбачається оснащення нової садової забудови системою каналізації.

Стічні води передбачається відводити мережею самопливної каналізації до септика. Діаметри та ухили самопливної мережі будуть уточнені на наступних стадіях проектування після виконання відповідних гідравлічних розрахунків.

Місце розміщення очисних споруд на садовій ділянці та відстань від них до власного садового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства та нормативів.

Норми водовідведення наведенні в таблиці №1 - розрахунок водопостачання та водовідведення.

Дощова каналізація на ділянці не проектується.

Люки на колодязях встановлюються чавунні з запірним пристроєм та вентиляційним отвором за ГОСТ 3634-80 типу «Л».

табл. №1 – Розрахунок водопостачання та водовідведення

| № з/п | Споживачі | Вимірювач | Кількість | Норма водоспоживання, м³/добу | Водоспоживання, м³/добу | Водовідведення, м³/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Що проектується |  | Що проектується | всього | Що проектується | всього |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Територія забудови |
| 1 | Садові будинки | мешканець | 12 | 0,210 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 2 | Полив зелених насаджень | м² | 2385 | 0,003 | 7,155 | 7,155 | - | - |
|  | Всього: |  |  |  | 9,675 | 9,675 | 2,52 | 2,52 |

8.4. Газопостачання.

Детальним планом території трьох земельних ділянок орієнтовною площею

0,3400 га, розташованих за межами населеного пункту, в адміністративних межах Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для будівництва садових будинків передбачається використання природного газу для побутових потреб.

Даним детальним планом передбачається підключення до існуючих мереж газопроводу низького тиску. Всі газопроводи низького тиску передбачені поліетиленові та прокладаються підземним шляхом.

Місце врізки до існуючих мереж газопроводу та діаметри трубопроводів уточнити на наступних стадіях проектування після отримання технічних умов.

8.5. Теплопостачання.

Детальним планом території трьох земельних ділянок орієнтовною площею

0,3400 га, розташованих за межами населеного пункту, в адміністративних межах Дніпровської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для будівництва садових будинків не передбачається влаштування мереж теплопостачання.

Передбачається використання індивідуальних твердопаливних або газових опалювальних котлів для опалення та гарячого водопостачання будівель. Тип, марка та потужність котлів буде вказано на наступних стадіях проектування.

8.6. Електропостачання

Біля території садових будинків, для якої розробляється ДПТ (далі – територія), прокладена ПЛ 0,4 кВ. Електропостачання споживачів, що будуть розташовані на території садових будинків, передбачається здійснювати від найближче розташованої існуючої КТП 10/0,4 кВ від найближчих опор існуючої ПЛ 0,4 кВ. Від даних опор ПЛ 0,4 кВ передбачається виконання відгалужень 0,4 (0,22) кВ проводом СІП, перерізом 2х16 мм², до ВРП, встановлених на фасадах запроектованих господарських споруд, які будуть розташовані на території кожного запроектованого садового будинку.

Від даних ВРП передбачається прокласти кабельні лінії КЛ 0,4 кВ до відповідних розподільчих щитів кожного садового будинку та решти споруд.

Електропостачання садових будинків передбачається здійснювати по ІІІ категорії надійності згідно ПУЕ.

Електропостачання передбачається здійснювати від трифазної мережі з глухозаземленою нейтраллю номінальною напругою ~380/220 В.

Значення загальної розрахункової потужності споживачів, що будуть розташовані на території садових будинків, прийнято у відповідності з табл. 3.1 ДБН В.2.5-23:2010 (житло ІІ виду І рівня електрифікації). Дана величина складає Рр=3х6,33=18,99 кВт, що при числі годин використання максимуму 3000 годин відповідає річному споживанню електроенергії W=56,97 тис. кВт*год/рік.

Облік активної електроенергії, спожитої електроприймачами садових будинків, передбачається шляхом встановлення в запроектованих ВРП лічильників активної електроенергії прямого включення (окремо для кожного будинку).

Точка в існуючих електричних мережах, від якої передбачається здійснити електропостачання, а також траса прокладання повітряної лінії 0,4 кВ від даної точки до садових будинків буде уточнена на наступних стадіях проектування у відповідності до технічних умов, виданих ПАТ «Чернігівобленерго» замовнику.

Орієнтовна траса запроектованих ПЛ та КЛ 0,4 (0,22) кВ нанесена на кресленні.

8.7. Телефонізація

Телефонний зв'язок, в разі необхідності, може здійснюватись за допомогою мобільних телефонів (територія, для якої розробляється ДПТ, знаходиться в зоні покриття мобільних операторів).

8.8. Радіомовлення

За бажанням власників садові будинки можуть бути оснащені УКВ радіоприймачами. Територія знаходиться в зоні прийому передавальної станції концерну РРТ потужністю 4х1.2 кВт, що розташована в м. Чернігів і забезпечує прийом радіоканалів.

8.9. Телебачення

За бажанням власників садові будинки можуть бути оснащені телевізійними приймачами. Територія знаходиться в зоні прийому передавальної станції концерну РРТ потужністю 4х1.2 кВт, що розташована в м. Чернігів і забезпечує прийом телевізійних каналів антенами, встановленими на дахах садових будинків. Також садові будинки можуть бути оснащені обладнанням супутникового телебачення.

9. Техніко-економічні показники детального плану території

| Назва показників | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія |  |  |  |
| Територія в межах проекту, у т. ч.: | га / % | -- | 0,340/100 |
| Площа забудови | га / % | -- | 0,047/14,7 |
| Площа території, зайнята зеленими насадженнями | га / % | -- | 0,235/68,8 |
| Площа покриття | га / % | -- | 0,058/16,5 |
| Інші території | га / % | -- | -- |
| Населення |  |  |  |
| Чисельність населення | Осіб | -- | 12 |
| Щільність населення | Люд./га | -- | -- |
| Вулично-дорожня мережа, транспорт |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі | м | -- | -- |
| Щільність вулично-дорожньої мережі | м/м2 | -- | -- |
| Відкриті автостоянки автомобілів | маш.місць | -- | -- |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Водоспоживання всього | м³/добу | -- | 0,210 |
| Каналізація |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м³/добу | -- | 2,52 |
| Газопостачання |  |  |  |
| Витрати газу, всього | тис. м³/рік | -- | -- |
| у тому числі на комунально-побутові послуги | тис. м³/рік | -- | -- |
| Протяжність газових мереж (будівництво) |  |  |  |
| Теплопостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | Гкал/год | -- | -- |
| Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км. | -- | -- |
| Електропостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | тис. кВт*год/рік | -- | 56,97 |
| у тому числі на комунально-побутові послуги | -ii- | -- | 18,99 |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |
| Площа території, що потребує заходів з інженерної підготовки | га / % | -- | уточн. на наступних стадіях проектування |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
| Прибережна санітарно-захисна зона, всього: | га | 0,0870 | 0,0870 |
| - у т. ч. озеленена | га | -- | 0,0870 |

11. Нормативні документи, які використовуються:

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;

- ДБН В.1.1 -12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України»;

- ДБН В.1.1-24-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»;

- ДБН А.2.1 -1:2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;

- ДБН В.2.5-20:2001 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-23-2003 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

- ДержСаНПіН № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- Наказ №145 від 17.03.2011р. «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць»;

- ДСТУ Б А.2.4-4-2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»;

- Наказ Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011р. «Порядок розроблення містобудівної документації»;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»;

- ДБН В.2.5-23:2003 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»;

- Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209 «Правила охорони електричних мереж»;

- ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 «Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств»;

- ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок»;

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»;

- ДСТУ Б В.2.5-82:2016 «Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом».