8.4. Газопостачання.

Детальним планом території передбачається газифікація садового будинку з підключенням до існуючого газопроводу низького тиску Ø57, який проходить біля садового будинку по вул. Першотравнева.

Проектом передбачається використання природного газу для побутових потреб.

Прокладка газопроводу від місця врізки до будинку – підземна.

Місце підключення, виході газопроводу з землі і місце розташування вузлу обліку природного газу визначити на наступних стадіях проектування після отримання технічних умов.

Газопровідна мережа прокладається з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». до фундаментів будинків, споруд та до інженерних мереж (за додатками И.1, И.2). Довжина газопровідної мережі – близько 11,2 м.

Газопровід н/т прокладається по фасаду з введенням безпосередньо у приміщення  котельні або кухні.

Розрахунок газопостачання

| Nп/п | споживач | вимірювач | Кількість | Норма газоспоживання одиницею обладнання м3/ год | Газопостачання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Яка проектується |  | Яка проектується м3/ год | Всього т. м3/ рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Територія забудови |
| 1 | Котел | мешканець | 1 | 11,2 | 12,4 | 2,09 |
|  | ПГ-4 |  | 1 | 1,2 |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 12,4 | 2,09 |

8.5. Теплопостачання.

Даним детальним планом передбачається використання автономнє теплопостачання садового будинку (підключення будівель до централізованих мереж теплопостачання не передбачається).

В якості джерела теплопостачання передбачається використання газового котла. Потужність  котла 100 кВт, розміщення безпосередньо в будівлі.

Котел забезпечує будівлю опаленням та гарячим  водопостачання.

Параметри теплоносія ‒ Т1, Т2 = 90°С/70°С,

Т3, Т4 = 55°С/40°С,

тиск в системі опалення не перевищує 0,05 МПа.

На наступних стадіях проектування буде уточнюватися навантаження на котельню і можливість заміни обладнання та котлів.