8.6. Електропостачання

Біля території садового будинку, для якої розробляється ДПТ (далі - територія), прокладена ПЛ 0,4 кВ. Електропостачання споживачів, що будуть розташовані на території садового будинку, передбачається здійснювати від найближче розташованої існуючої КТП 10/0,4 кВ від найближчої опори ПЛ 0,4 кВ. Від даної опори ПЛ 0,4 кВ передбачається виконання відгалуження 0,4 (0,22) кВ проводом СІП, перерізом 2х16 мм², до ВРП, встановленого на фасаді запроектованого садового будинку.

Електропостачання садового будинку передбачається здійснювати по ІІІ категорії надійності згідно ПУЕ.

Електропостачання передбачається здійснювати від трифазної мережі з глухозаземленою нейтраллю номінальною напругою ~380/220 В.

Значення загальної розрахункової потужності споживачів, що будуть розташовані на території садового будинку, прийнято у відповідності з табл. 3.1 ДБН В.2.5-23:2010 (житло ІІ виду І рівня електрифікації). Дана величина складає Рр=9,0 кВт, що при числі годин використання максимуму 3000 годин відповідає річному споживанню електроенергії W=27,0 тис. кВт*год/рік.

Облік активної електроенергії, спожитої електроприймачами садового будинку, передбачається шляхом встановлення в запроектованому ВРП лічильника активної електроенергії прямого включення.

Точка в існуючих електричних мережах, від якої передбачається здійснити електропостачання, а також траса прокладання повітряної лінії 0,4 (0,22) кВ від даної точки до садового будинку буде визначена на наступних стадіях проектування у відповідності до технічних умов, виданих ПАТ «Чернігівобленерго» замовнику.

Орієнтовна траса запроектованої ПЛ 0,4 (0,22) кВ на території садового будинку нанесена на кресленні.

8.7. Телефонізація

Даним ДПТ передбачене оснащення запроектованого садового будинку апаратом фіксованого телефонного зв’язку. Підключення вказаного садового будинку до мережі ФТЗ планується виконати абонентською лінією, виконаною кабелем телефонним однопарним, прокладеним під землею в захисній трубі. Точка в існуючій мережі ФТЗ, від якої здійснюватиметься телефонізація запроектованого садового будинку, буде визначена спеціалістами ПАТ «Укртелеком» при виконанні подальших етапів проектування.

Територія ділянки проектування знаходиться у зоні впевненого покриття базових станцій національних операторів мобільного зв'язку, тому користування послугами мобільного телефонного зв'язку та супутніми телекомунікаційними послугами (доступ до мережі Інтернет, тощо).

8.8. Радіомовлення

За бажанням власника садовий будинок може бути оснащений УКВ радіоприймачами. Територія знаходиться в зоні прийому передавальної станції концерну РРТ потужністю 4х1.2 кВт, що розташована в м. Чернігів і забезпечує прийом радіоканалів.

8.9. Телебачення

За бажанням власника садовий будинок може бути оснащений телевізійними приймачами. Територія знаходиться в зоні прийому передавальної станції концерну РРТ потужністю 4х1.2 кВт, що розташована в м. Чернігів і забезпечує прийом телевізійних каналів антеною, встановленою на даху садового будинку. Також садовий будинок може бути оснащений обладнанням супутникового телебачення.

9. Техніко-економічні показники детального плану території

| Назва показників | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія |  |  |  |
| Територія в межах проекту, у т. ч.: | га / % | -- | 0,1138/100 |
| Площа забудови | га / % | -- | 0,016/14,2 |
| Площа території, зайнята зеленими насадженнями | га / % | -- | 0,088/77,7 |
| Площа покриття | га / % | -- | 0,009/8,1 |
| Інші території | га / % | -- | -- |
| Населення |  |  |  |
| Чисельність населення | Осіб | -- | 4 |
| Щільність населення | Люд./га | -- | -- |
| Вулично-дорожня мережа, транспорт |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі | м | -- | -- |
| Щільність вулично-дорожньої мережі | м/м2 | -- | -- |
| Відкриті автостоянки автомобілів | маш.місць | -- | -- |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Водоспоживання всього | м³/добу | -- | 3,62 |
| Каналізація |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м³/добу | -- | 0,84 |
| Газопостачання |  |  |  |
| Витрати газу, всього | тис. м³/рік | -- | 2,09 |
| у тому числі на комунально-побутові послуги | тис. м³/рік | -- | 2,09 |
| Протяжність газових мереж (будівництво) |  |  |  |
| Теплопостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | Гкал/год | -- | -- |
| Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км. | -- | -- |
| Електропостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | тис. кВт*год/рік | -- | 27,00 |
| у тому числі на комунально-побутові послуги | -ii- | -- | -- |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |
| Площа території, що потребує заходів з інженерної підготовки | га / % | -- | уточн. на наступних стадіях проектування |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
| Прибережна санітарно-захисна зона, всього: | га | 0,0270 | 0,0270 |
| - у т. ч. озеленена | га | -- | 0,0270 |

10. Нормативні документи, які використовуються:

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;

- ДБН В.1.1 -12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України»;

- ДБН В.1.1-24-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»;

- ДБН А.2.1 -1:2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;

- ДБН В.2.5-20:2001 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-23-2003 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

- ДержСаНПіН № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- Наказ №145 від 17.03.2011р. «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць»;

- ДСТУ Б А.2.4-4-2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»;

- Наказ Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011р. «Порядок розроблення містобудівної документації»;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»;

- ДБН В.2.5-23:2003 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»;

- Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209 «Правила охорони електричних мереж»;

- ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 «Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств»;

- ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок»;

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила улаштування електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»;

- ДСТУ Б В.2.5-82:2016 «Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом».